Приложение 2

Техническая спецификация

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов FACScount control kit 25 тестов | Контрольный набор - состоит из парных наборов (2 µm) полистироловых шариков с интегрированным флюорохромом, аналогичных четырем уровням индекса лимфоцитов: 1) нулевому, 2) низкому - 50 шариков/мл, 3) среднему - 250 шариков/мл и высокому - 1000 шариков/мл. Контрольный набор рассчитан на 25 определений. |
| 2 | Очищающий раствор для подготовки проточного цитометра закрытого типа BD FACSСount к работе, объем 5 л. | Готовый к использованию очищающий раствор. Поставляется в пластикаовый контейнерах объемом не менее 5 л , содержит гипохлорит натрия Расходные материалы для прибора FACScount |
| 3 | Промывающий раствор для подготовки проточного цитометра закрытого типа BD FACSСount к работе, объем 5 л. | Готовый к использованию промывочный раствор Поставляется в пластиковых контейнерах объемом не менее 5 л , содержит детергент для промывки. Расходные материалы для прибора FACScount |

К закупаемым изделиям медицинского назначения предъявляются следующие требования:

1) изделия медицинского назначения,  должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан изделий медицинского назначения в особом порядке;

2) изделия медицинского назначения, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению изделий медицинского назначения должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) остаточный срок годности на момент поставки для изделий медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для изделий медицинского назначения со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки.

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Доставку к рабочему месту, разгрузку, распаковку, установку, наладку и запуск приборов осуществляет поставщик.